山东省

排污单位自行监测方案

企业名称：东营海瀛环保科技有限责任公司

监测单位：山东尚石环境监测有限公司

山东蓝城分析测试有限公司公司

备案日期：2022 年 1 月 1 日

东营海瀛环保科技有限责任公司自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定，制定本企业自行监测方案。

- 基本情况

| 企业名称 | 东营海瀛环保科技有限责任公司 | 行业类别 | 危险废物治理，锅炉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曾用名 |  | 注册类型 |  |
| 组织机构代码 | 91370502MA3UG9HR0X | 社会信用代码 | 91370502MA3UG9HR0X |
| 企业规模 |  | 对应市平台自动监控企业 |  |
| 中心经度 | 118’31” | 中心纬度 | 37’29” |
| 企业注册地址 | 东营市东营区北三路307号 | 邮编 | 257000 |
| 法定代表人 | 刘军 | 企业网址 |  |
| 企业类别 | 危废企业 | 所属集团 |  |
| 建成投产年月 | 2020-12-31 | 管理级别 | 重点管理 |
| 排污许可证编号 | 91370502MA3UG9HR0X001V | 排污许可证发证日期 | 2021年10月25日 |
| 控制级别 | 废 气： 废 水： |
|  | 危废企业： |
| 环保联系人 | 张鹏 | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 联系人手机 | 15266069088 |
| 电子邮箱 | 285895406@qq.Com |  |  |
| 企业生产情况 | 主要建设两套8万吨/年的油泥砂处理装置，并配套建设2座油泥砂暂存池、1座循环水收集池、1座清水池、2座200m³含水污油储罐、装卸区、危废暂存间等辅助配套设施，可达到年处理油泥砂16万吨的能力。 生产工艺为油泥砂水洗、脱油工序；油泥脱水干燥造粒工序；油泥有机剥离工序；主要产品为热解后的灰渣，含油量指标在0.03%左右 |
| 企业污染治理情况 | 有组织的废气：热风炉烟气，油泥砂暂存池、循环水收集池及热脱浮收油设备产生的非甲烷、储罐区和装车区产生的非甲烷、干燥造粒机和有机剥离设备产生的未被冷凝的气体均通过管线引入热风炉中作为燃料燃烧。 项目产生的废水包括离心分离水、冷凝凝结水、脱硫废水、水膜除尘废水、循环冷却排污水、生活污水，用于油泥砂水洗用水补水 固体废物 项目产生的固废包括格栅分离的杂物、热解后的灰渣、旋风除尘器和布袋除尘器分理处的灰尘、职工生活垃圾，属于危险废物，委托资质单位进行处理 本企业污染产生及治理情况：危废暂存间、油泥砂暂存间产生的有组织废气经4台光氧等离子一体机处理后经烟囱排放 |
| 备注 | 我公司积极主动开展固定污染源例行监测，按照排污单位自行检测技术指南、排污许可证自行监测要求委托社会生态环境监测机构开展监测。 在公司未投产的情况下，其中热风炉废气监测每季度一次，其他危废储存库等有组织废气每半年一次；废水无异常情况下每季度一次检测；地下水在丰水期和枯水期各检测一次 |

二、监测内容

废气自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 | 颗粒物 | DA003 | 1#排气筒（DA003锅炉） | 1次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） | 10mg/m3 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | AUW120D十万分之一电子天平 |  |  |  |  |
|  | SO2 | DA003 | 1#排气筒（DA003锅炉） | 1次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） | 50mg/m3 | HJ57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |  |  |  |
|  | 林格曼黑度 | DA003 | 1#排气筒（DA003锅炉） | 1次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） | 1级 | HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HC10 林格曼测烟望远镜 |  |  |  |  |
|  | NOx | DA003 | 1#排气筒（DA003锅炉） | 1次/月 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） | 100mg/m3 | HJ693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | DA002 | 2#排气筒（DA002热脱附） | 1次/季，在线 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） 表1中重点控制区标准 | 10mg/m3 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | AUW120D十万分之一电子天平 |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | DA002 | 2#排气筒（DA002热脱附） | 1次/季，在线 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 100mg/m3 | HJ693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |
|  | 二氧化硫 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季，在线 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 50mg/m3 | HJ57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |
|  | 林格曼黑度 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季，在线 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 1级 | HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HC10 林格曼测烟望远镜 |  |
|  | 镉及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》（HJ/T398-2007） | 0.05mg/m3 | HJ/T 64.1-2001大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 铬及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 0.5mg/m3 | 国家环境保护总局 （2003年）第四版 增补版空气和废气监测分析方法 第三篇/第二章/十二 /原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 汞及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 0.05mg/m3 | 国家环境保护总局 （2003年）第四版 增补版空气和废气监测分析方法 第五篇/第三章/七/（二）原子荧光分光光度法 | AFS-9700 原子荧光光度计 |  |
|  | 铅及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 0.5mg/m3 | HJ685-2014固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 2.0mg/m3 | HJ/T 65-2001大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 砷及其化合物 | DA002 | 2#号排气筒（热脱附排气筒） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 0.5mg/m3 | 国家环境保护总局 （2003年）第四版 增补版空气和废气监测分析方法 第三篇/第二章/六/（三） 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 颗粒物 | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 10mg/m3 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | AUW120D十万分之一电子天平 |  |
|  | 二氧化硫 | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 50mg/m3 | HJ57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |
|  | 氮氧化物 | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 100mg/m3 | HJ693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪 |  |
|  | 挥发性有机物（非甲烷总烃） | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年，在线 | 《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019） | 60mg/m3 | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | GC-7960plus 气相色谱仪 |  |
|  | 硫化氢 | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | /mg/m3 | 国家环保总局2003年第四版增补版空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十（三）亚甲基蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 氨（氨气） | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | /mg/m3 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 臭气浓度 | DA001 | 4#号排气筒（挥发废气排气筒） | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 6000 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | / |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式：有组织排放 排放去向：大气 |
| 采样和样品保存方法 | 采样个数为3个。委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构按照采样和样品保存方法参照相关污染物排放标准及GB/T16157,HJ/T397等执行，废气自动监测参照HJ/T75,HJ/T76执行。或者其他的具体措施。 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。单位监督委托的机构按照排污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果公开时限 | http://www.conchenviro.com/display.php?id=695 |
| 备注 |  |

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 中拓污水处理厂接管标准 | 6.0-9.0 | HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 | 8601 pH计 |  |
|  | 悬浮物 | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 中拓污水处理厂接管标准 | 250mg/L | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | FA2004万分之一电子天平 |  |
|  | 五日生化需氧量 | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 中拓污水处理厂接管标准 | 350mg/L | HJ 505-2009水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 150A生化培养箱 |  |
|  | 化学需氧量 | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季，在线 | 中拓污水处理厂接管标准 | 500mg/L | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | JC-101 COD恒温加热器 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季，在线 | 中拓污水处理厂接管标准 | 40mg/L | HJ535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 总氮（以N计） | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 中拓污水处理厂接管标准 | 50mg/L | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 总磷（以P计） | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 中拓污水处理厂接管标准 | 4mg/L | GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 石油类 | DW001 | 厂区废水总排口 | 1次/季 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-20 | 15mg/L | HJ 637 - 2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | JC-01L-8 红外分光测油仪 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式：排放口 排放去向：城市污水处理厂 |
| 采样和样品保存方法 | 委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及 HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、 HJ 495 等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法，单次 监测采样频次按相关污染物排放标准和 HJ/T 91 执行。污水自动监测采样方法参照 HJ/T 353、 HJ/T 354、HJ/T 355、HJ/T 356 执行 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行检测质量控制。单位监督委托的机构按照排污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据在收到监测报告后一周内填报到山东省污染源监测共享系统，自动监测数据在东营市环境监测监控系统上实时公开。 |
| 备注 |  |

无组织自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 | 挥发性有机物（非甲烷总烃） | 厂界 | 1次/半年，在线 | 《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019） | 2.0mg/m3 | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | GC-7960plus 气相色谱仪 |  |
|  | 臭气浓度 | 厂界 | 1次/半年 | 《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019） | 16无量纲 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | / |  |
|  | 氨（氨气） | 厂界 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5mg/m3 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 硫化氢 | 厂界 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06mg/m3 | 国家环保总局2003年第四版增补版空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |  |
|  | 颗粒物 | 厂界 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | FA2004万分之一电子天平 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式:无组织排放 排放去向：大气 |
| 采样和样品保存方法 | 采样方式为非连续采样，采样个数为3个。委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构参照相关污染物排放标准及 HJ/T 55、HJ 733 执行 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。单位监督委托的机构按照排污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据在收到监测报告后一周内填报到山东省污染源监测共享系统，自动监测数据在东营市环境监测监控系统上实时公开。 |
| 备注 | 我公司有VOCs在线自动监控设施一个，自动监测数据在东营市环境监测监控系统上实时公开。如发生故障时，用手工监测，频次为6小时1次，采样方式为非连续采样，采样个数为3个 |

周边环境自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 60 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 |
|  | 镉 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 65 | GB/T 17140-1997土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铬（六价） | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 5.7 | HJ1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铜 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 18000 | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铅 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 800 | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 汞 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 38 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 |
|  | 镍 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 900 | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 四氯化碳 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 2.8 | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪 |
|  | 氯仿 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 0.9 |  |  |
|  | 氯甲烷 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 37 |  |  |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 9 |  |  |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 5 |  |  |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 66 |  |  |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 596 |  |  |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 54 |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 616 |  |  |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 5 |  |  |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 10 |  |  |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 6.8 |  |  |
|  | 四氯乙烯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 53 |  |  |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 840 |  |  |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 2.8 |  |  |
|  | 三氯乙烯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 2.8 |  |  |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 0.5 |  |  |
|  | 氯乙烯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 0.43 |  |  |
|  | 苯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 4 |  |  |
|  | 氯苯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 270 |  |  |
|  | 1，2-二氯苯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 560 |  |  |
|  | 1，4-二氯苯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 20 |  |  |
|  | 乙苯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 28 |  |  |
|  | 苯乙烯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 1290 |  |  |
|  | 甲苯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 1200 |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 570 |  |  |
|  | 邻二甲苯 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 640 |  |  |
|  | 硝基苯 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 76 |  |  |
|  | 苯胺 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 260 | HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010 Plus 气相色谱质谱仪 |
|  | 2-氯酚 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 2256 |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 15 |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 1.5 |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 15 |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 151 |  |  |
|  | 䓛 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 1293 |  |  |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 1.5 |  |  |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 15 |  |  |
|  | 萘 | 油泥砂暂存库外 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 70 |  |  |
|  | 石油烃 | 污水处理站、 | 1次/年 | GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 4500 |  |  |
| 地下水 |
|  | 色度 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 15 | HJ1182-2021水质 色度的测定 稀释倍数法 | / |
|  | 浑浊度 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 3 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.2 浑浊度 目视比浊法） | / |
|  | pH（无量纲） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 | 8601便携式PH计 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 450 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | / |
|  | 溶解性总固体 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 1000 | GB/T 5750.4-2006生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | / |
|  | 铁 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.3 | GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 锰 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.10 | GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铜 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 1.00 | GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 锌 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 1.00 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铝 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.20 | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法） | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 挥发性酚类 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.002 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) | L5紫外可见分光光度计 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.3 | GB 7494-1987 水质 阴子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |
|  | 耗氧量 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 3.0 | GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | / |
|  | 氨氮 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.50 | HJ535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见分光光度计 |
|  | 硫化物 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.02 | GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |
|  | 总大肠菌群（个/L） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 3.0 | 国家环境保护总局 （2002年）第四版 增补版水和废水监测分析方法 第五篇/第二章/五/（一） 多管发酵法 | DH-250恒温培养箱 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 100 | HJ 1000-2018水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | 150A生化培养箱 |
|  | 亚硝酸盐 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 1.00 | GB/T 7493-1987水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 20.0 | HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | L5紫外可见光分光光度计 |
|  | 氰化物 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.05 | HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | L5紫外可见光分光光度计 |
|  | 氟化物 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 1.0 | GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216 台式离子计 |
|  | 汞 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.001 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 |
|  | 砷 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.01 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 |
|  | 镉 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.005 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铅 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.01 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 |
|  | 铬（六价） | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.05 | GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | L5 紫外可见分光光度计 |
|  | 钠 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 200 |  |  |
|  | 氯化物 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 250 | GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | / |
|  | 硫酸盐 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 250 | GB/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | L5紫外可见 光分光光度计 |
|  | 石油类 | 3口地下水监测井 | 2次/年（丰水期、枯水期各一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 | 0.3 | HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | L5紫外可见光分光光度计 |

厂界噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测时段 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq | 厂界 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 60 | 昼间 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA6228+ 多功能声级计 |
|  | 厂界 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 50 | 夜间 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA6228+ 多功能声级计 |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式:自然排放 排放去向：厂界外 |
| 采样和样品保存方法 | 现场监测，监督委托单位实施。 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。排污单位监督委托的机构按照排污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果公开时限 | http://www.conchenviro.com/display.php?id=695 |
| 备注 |  |

三、附件（各类示意图均需要进行上传）

图 1 监测点位示意图

企业可根据具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标

明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种

污染治理设施的位置，标明排放口及其监测点位的编号及其名称。

（该处插入监测点位示意图）

图 2  单位平面图

（该处插入单位平面图）

图 3  生产厂区总平面布置图

（该处插入单位平面图，（应包括主要工序、工房、设备位置关系，注明厂区雨水、污水收集和运输走向等内容））

图 4  生产工艺流程图

（应包括主要生产设施（设备）、主要原燃料的流向、生产工艺流程等内容）

图 5  排污许可证正本图片（未核发的不需列入）

图 6  环评批复文件

环评批复文号

东环审[ 2019 ]52号

# Comments

在此后面加上雨排DW002的监测内容